| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Общие работы и благоустройство |
| 1. | С -ПОСТАВЩИК | Аварийное обслуживание | м2 |  | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |
| 2. | С -ПОСТАВЩИК | Вывоз ТБО (Экотехнологии) | м2 |  | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |
| 3. | С -ПОСТАВЩИК | Обслуживание газового оборудувания | м2 |  | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |
| 4. | С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1. | Уборка лестничных клеток до почтовых ящиков | м2 |  | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |
| 5. | С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2. | Подметание территории, уборка и транспортировка в установленное место | м2 |  | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| 6. | С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3. | Подметание крылец | м2 |  | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |
| 7. | С-калькуляция 9. | Подметание свежевыпавшего снега, толщиной до 2 см. Сдвигание снега в валы и кучи | м2 |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |
| 8. | С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4. | Уборка газонов от случайного мусора | м2 |  | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
| 9. | С- КАЛЬКУЛЯЦИЯ №. | Уборка мусора вокруг контейнерной площадки | м2 |  | 1 | 1.52 | 1.52 | 3.27 | 3.27 | 2.151 |
| 10. | С - КАЛЬКУЛЯЦИЯ . | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | м3 |  | 1 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 50.16 |  |
| 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч |  | 1 | 83.83 | 83.83 | 441.68 | 441.68 | 5.269 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С -ПОСТАВЩИК. | Талоны на вывоз мусора | шт. |  | 1 | 106.94 | 106.94 | 106.94 | 106.94 |  |
| 13. | Х01-0411 | Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.) | маш.-ч |  | 1 | 211.51 | 211.51 | 982.99 | 982.99 | 4.647 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С - ФАКТ. | Дератизация подвальных помещений, первых этажей техподполий | м2 |  | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |
|  | Раздел 2. Проемы |
| 15. | Е52-16-1 | Заделка подвальных окон фанерой | 10 м2 |  | 0.1 | 313.41 | 31.34 | 1 854.62 | 185.46 | 5.918 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.51 |  | 261.38 |  |
| 16. | Е56-15-1 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних | 100 брусков |  | 0.01 | 2 848.27 | 28.48 | 28 773.17 | 287.73 | 10.103 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62.75 |  | 675.62 |  |
| 17. | Е56-16-1 | Ремонт калевки дверного полотна | 100 отремонтир. мест |  | 0.01 | 519.42 | 5.19 | 3 232.92 | 32.33 | 6.229 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.49 |  | 58.32 |  |
| 18. | Е56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0.01 | 355.05 | 3.55 | 3 785.85 | 37.86 | 10.665 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.66 |  | 92.38 |  |
| 19. | Е56-21-1 | Установка полотен наружных кроме балконных | 100 полотен |  | 0.01 | 2 159.16 | 21.59 | 37 154.68 | 371.55 | 17.209 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49.70 |  | 686.06 |  |
| 20. | Е15-05-001-4 | Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом | 100 м2 |  | 0.01 | 1 194.25 | 11.94 | 35 551.90 | 355.52 | 29.776 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.00 |  | 445.81 |  |
| 21. | Е10-01-027-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.01 | 6 030.39 | 60.30 | 112 036.63 | 1 120.37 | 18.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.16 |  | 1 511.95 |  |
| 22. | Е56-5-2 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или перепл. |  | 0.01 | 5 215.87 | 52.16 | 53 502.75 | 535.03 | 10.257 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116.40 |  | 1 262.11 |  |
| 23. | Е56-12-1 | Смена дверных приборов: петли | 100 приборов |  | 0.01 | 1 255.13 | 12.55 | 26 821.99 | 268.22 | 21.372 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.64 |  | 436.90 |  |
| 24. | Е56-12-10 | Смена оконных приборов: петли | 100 приборов |  | 0.01 | 1 242.50 | 12.43 | 26 680.85 | 266.81 | 21.465 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.33 |  | 433.46 |  |
| 25. | Е56-12-14 | Смена оконных приборов: петли форточные | 100 приборов |  | 0.01 | 585.90 | 5.86 | 19 719.86 | 197.20 | 33.652 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12.07 |  | 266.51 |  |
| 26. | Е56-12-7 | Смена дверных приборов: пружины | 100 приборов |  | 0.01 | 705.85 | 7.06 | 21 438.52 | 214.39 | 30.367 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.73 |  | 311.33 |  |
| 27. | Е56-12-6 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 приборов |  | 0.01 | 11 376.35 | 113.76 | 40 967.29 | 409.67 | 3.601 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.05 |  | 580.50 |  |
|  | Раздел 3. Кровля |
| 28. | Т.Н.В.3.1.20. | Прим.Очистка кровли от мусора (очистка подвала и чердака) | м2 |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.67 | 1.67 | 11.133 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.39 |  | 4.31 |  |
| 29. | МДК 2-2.012.2 | Очистка кровли от снега толщиной слоя до 10 см | 100 м2 |  | 0.01 | 102.26 | 1.02 | 1 142.97 | 11.43 | 11.206 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.91 |  | 21.37 |  |
| 30. | МДК 2-2.012.2 п. | на каждые последующие 10 см добавлять | 100 м2 |  | 0.01 | 10.23 | 0.10 | 114.30 | 1.14 | 11.4 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.19 |  | 2.13 |  |
| 31. | Е2.2.1.12 | Сдвигание снега и скола,сброшенного с крыш | м3 |  | 1 | 4.59 | 4.59 | 46.85 | 46.85 | 10.207 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.89 |  | 70.28 |  |
| 32. | Е58-7-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 покрытий |  | 0.01 | 2 680.99 | 26.81 | 41 992.19 | 419.92 | 15.663 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.72 |  | 497.44 |  |
| 33. | Е58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий |  | 0.01 | 3 378.06 | 33.78 | 24 767.23 | 247.67 | 7.332 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.77 |  | 392.58 |  |
| 34. | Е58-8-1 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали черной | 100 листов |  | 0.01 | 1 546.24 | 15.46 | 16 128.40 | 161.28 | 10.432 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.97 |  | 390.58 |  |
| 35. | Е58-19-1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков | 100 м покрытий |  | 0.01 | 1 555.74 | 15.56 | 31 660.44 | 316.60 | 20.347 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.10 |  | 561.58 |  |
|  | Раздел 4. Стены |
| 36. | Е53-21-7 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м |  | 0.01 | 3 098.19 | 30.98 | 16 899.01 | 168.99 | 5.455 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.36 |  | 244.04 |  |
| 37. | Е07-01-037-1 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором | 100 м |  | 0.01 | 1 412.64 | 14.13 | 7 380.42 | 73.80 | 5.223 |
| 38. | Е07-01-037-2 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками | 100 м |  | 0.01 | 876.97 | 8.77 | 3 809.91 | 38.10 | 4.344 |
|  | Раздел 5. Полы |
| 39. | Е57-10-1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест |  | 0.01 | 477.22 | 4.77 | 7 880.04 | 78.80 | 16.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.18 |  | 150.36 |  |
|  | Раздел 6. Ремонт мест общего пользования |
|  | ремонт подъезда (без стоимости материалов) |
| 40. | Е61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.01 | 4 582.68 | 45.83 | 42 226.79 | 422.27 | 9.214 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84.44 |  | 855.57 |  |
| 41. | Е61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 |  | 0.01 | 419.83 | 4.20 | 7 194.53 | 71.95 | 17.131 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.40 |  | 130.24 |  |
| 42. | Е69-12-3 | Приготовление растворов вручную: известковых легких | м3 |  | 1 | 35.70 | 35.70 | 375.60 | 375.60 | 10.521 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82.82 |  | 871.39 |  |
| 43. | Е62-1-2 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 |  | 0.01 | 358.81 | 3.59 | 3 439.97 | 34.40 | 9.582 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.42 |  | 76.77 |  |
| 44. | Е62-7-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 |  | 0.01 | 919.77 | 9.20 | 10 042.43 | 100.42 | 10.915 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.75 |  | 207.34 |  |
| 45. | Е62-4-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 |  | 0.01 | 1 028.97 | 10.29 | 10 849.85 | 108.50 | 10.544 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.01 |  | 228.50 |  |
| 46. | Е62-5-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  | 0.01 | 498.64 | 4.99 | 5 525.82 | 55.26 | 11.074 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.89 |  | 110.13 |  |
| 47. | Е62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100 м2 |  | 0.01 | 874.04 | 8.74 | 10 430.12 | 104.30 | 11.934 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.44 |  | 235.11 |  |
| 48. | Е62-31-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий ( металических прогонов) за 1 раз | 100 м2 |  | 0.01 | 236.08 | 2.36 | 3 497.44 | 34.97 | 14.818 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.51 |  | 70.13 |  |
| 49. | Е62-18-3 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 100 м2 |  | 0.01 | 697.96 | 6.98 | 7 678.86 | 76.79 | 11.001 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.67 |  | 163.02 |  |
| 50. | Е62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 |  | 0.01 | 611.88 | 6.12 | 7 152.90 | 71.53 | 11.688 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.37 |  | 152.91 |  |
| 51. | Е62-18-1 | Окраска масляными составами деревянных поручней | 100 м2 |  | 0.01 | 2 110.34 | 21.10 | 22 491.51 | 224.92 | 10.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.61 |  | 499.67 |  |
| 52. | Е62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 |  | 0.01 | 705.29 | 7.05 | 8 705.83 | 87.06 | 12.349 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.48 |  | 192.77 |  |
| 53. | Е69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т |  | 0.01 | 2 494.68 | 24.95 | 24 075.64 | 240.76 | 9.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.88 |  | 558.56 |  |
|  | установка перил (1 конструкция) |
| 54. | Ц38-01-003-4 | Прим. изготовление ограждений | т конструкций |  | 0.04 | 2 246.67 | 89.87 | 19 884.80 | 795.39 | 8.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152.86 |  | 1 508.09 |  |
| 55. | С103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | м |  | 5 | 27.99 | 139.95 | 102.82 | 514.10 | 3.673 |
| 56. | Е09-06-024-10 | Монтаж ограждений | т конструкций |  | 0.04 | 1 056.76 | 42.27 | 8 122.44 | 324.90 | 7.686 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.78 |  | 635.82 |  |
| 57. | Е10-02-041-1 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил |  | 0.045 | 601.37 | 27.06 | 4 988.80 | 224.50 | 8.296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52.85 |  | 513.21 |  |
|  | Ремонт выгребной ямы |
| 58. | Е01-01-012-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6(Очистка выгребной ямы) | 1000 м3 |  | 0.012 | 7 544.28 | 90.53 | 57 167.24 | 686.01 | 7.578 |
| 59. | Х403-1-18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1) | т |  | 10 | 37.36 | 373.64 | 159.49 | 1 594.94 | 4.269 |
| 60. | Е53-1-4 | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 стен |  | 0.24 | 874.85 | 209.96 | 6 709.50 | 1 610.28 | 7.669 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 382.58 |  | 3 330.53 |  |
| 61. | Е53-1-1 | Разборка обшивки: неоштукатуренной(дощатого перекрытия) | 100 м2 |  | 0.24 | 178.07 | 42.74 | 1 481.90 | 355.66 | 8.321 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.63 |  | 882.26 |  |
| 62. | Е10-01-053-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 |  | 0.5 | 2 465.80 | 1 232.90 | 10 795.69 | 5 397.84 | 4.378 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 647.87 |  | 10 081.98 |  |
| 63. | Е10-01-012-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 |  | 0.24 | 600.04 | 144.01 | 5 898.51 | 1 415.64 | 9.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 324.06 |  | 3 429.94 |  |
| 64. | С102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 |  | 0.3 | 1 069.90 | 320.97 | 4 166.60 | 1 249.98 | 3.894 |
| 65. | С102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 |  | 0.4 | 964.82 | 385.93 | 3 544.91 | 1 417.96 | 3.674 |
| 66. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 |  | 24 | 8.40 | 201.60 | 23.51 | 564.24 | 2.799 |
| 67. | Е01-01-012-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6(Очистка выгребной ямы) | 1000 м3 |  | 0.012 | 7 544.28 | 90.53 | 57 167.24 | 686.01 | 7.578 |
| 68. | Х403-1-18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1) | т |  | 10 | 37.36 | 373.64 | 159.49 | 1 594.94 | 4.269 |
|  | Раздел 7. Перегородки |
| 69. | Е63-11-2 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2 | 100 м2 ремонтир. пов-ти |  | 0.01 | 1 097.56 | 10.98 | 16 647.92 | 166.48 | 15.162 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.33 |  | 215.23 |  |
|  | Раздел 8. Центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение |
|  | Промывка системы отопления |
| 70. | Е24-02-120-1 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 100 м |  | 0.01 | 28.09 | 0.28 | 193.26 | 1.93 | 6.893 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.40 |  | 3.37 |  |
| 71. | Е65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 |  | 0.001 | 13.36 | 0.01 | 149.37 | 0.15 | 15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.39 |  |
|  | утепление трубопроводов |
| 72. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч |  | 1 | 83.83 | 83.83 | 441.68 | 441.68 | 5.269 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е69-8-1 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 100 м3 |  | 0.01 | 4 224.43 | 42.24 | 165 769.44 | 1 657.69 | 39.245 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.40 |  | 2 227.56 |  |
| 74. | С-поставщик 10. | Стеклопластик | м |  | 1 |  |  | 59.00 | 59.00 |  |
| 75. | Ц42-01-001-1 | Ревизия вентилей, диаметр условного прохода, мм, до: 25 | шт. |  | 1 | 18.67 | 18.67 | 150.55 | 150.55 | 8.064 |
| 76. | Е65-6-20 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов |  | 0.01 | 2 567.96 | 25.68 | 21 525.95 | 215.26 | 8.382 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50.41 |  | 493.58 |  |
| 77. | Е65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15мм | 100 м |  | 0.01 | 2 147.03 | 21.47 | 16 034.86 | 160.35 | 7.469 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.88 |  | 344.46 |  |
| 78. | Е65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм | 100 м |  | 0.01 | 2 405.97 | 24.06 | 16 479.98 | 164.80 | 6.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.47 |  | 348.91 |  |
| 79. | Е65-15-2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25мм | 100 м |  | 0.01 | 6 584.41 | 65.84 | 11 766.94 | 117.67 | 1.787 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82.57 |  | 305.51 |  |
| 80. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м |  | 0.01 | 366.71 | 3.67 | 3 634.48 | 36.34 | 9.902 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.64 |  | 79.94 |  |
| 81. | Е65-10-1 | Прим. Прочистка трубопроводов | 100 м |  | 0.01 | 468.28 | 4.68 | 4 286.08 | 42.86 | 9.158 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.12 |  | 102.00 |  |
|  | смена тр/пров. без стоимости материала |
| 82. | Е16-02-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода |  | 0.01 | 540.40 | 5.40 | 5 431.86 | 54.32 | 10.059 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.61 |  | 147.18 |  |
| 83. | Е16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0.01 | 478.31 | 4.78 | 4 650.60 | 46.51 | 9.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.62 |  | 124.00 |  |
| 84. | Е16-02-003-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.01 | 478.89 | 4.79 | 4 655.06 | 46.55 | 9.718 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.63 |  | 124.04 |  |
| 85. | Е16-02-003-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.01 | 479.92 | 4.80 | 4 662.91 | 46.63 | 9.715 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.64 |  | 124.12 |  |
|  | СГОНЫ |
|  | диам15мм |
| 86. | Е65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 15 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 1 208.13 | 12.08 | 5 842.22 | 58.42 | 4.836 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17.72 |  | 122.34 |  |
| 87. | С300-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. |  | 1 | 8.40 | 8.40 | 19.57 | 19.57 | 2.33 |
|  | диам.20мм |
| 88. | Е65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20мм | 100 шт. |  | 0.01 | 1 503.13 | 15.03 | 6 298.22 | 62.98 | 4.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.67 |  | 126.90 |  |
| 89. | С300-1341 | Сгоны у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт. |  | 1 | 18.56 | 18.56 | 95.97 | 95.97 | 5.171 |
|  | диам.25 |
| 90. | Е65-16-2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 1 777.90 | 17.78 | 9 261.32 | 92.61 | 5.209 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.98 |  | 185.33 |  |
| 91. | С300-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. |  | 1 | 12.33 | 12.33 | 35.99 | 35.99 | 2.919 |
|  | диам.32мм |
| 92. | Е65-16-2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 2 318.90 | 23.19 | 10 383.32 | 103.83 | 4.477 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.39 |  | 196.55 |  |
| 93. | С300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. |  | 1 | 17.74 | 17.74 | 47.21 | 47.21 | 2.661 |
|  | диам.40мм |
| 94. | Е65-16-3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 5 863.84 | 58.64 | 24 591.03 | 245.91 | 4.194 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.63 |  | 404.22 |  |
| 95. | С300-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. |  | 1 | 19.68 | 19.68 | 60.32 | 60.32 | 3.065 |
|  | вентили |
| 96. | Е65-5-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 2 487.73 | 24.88 | 19 950.22 | 199.50 | 8.018 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.10 |  | 370.83 |  |
| 97. | Е65-5-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 972.73 | 9.73 | 10 356.22 | 103.56 | 10.643 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.95 |  | 274.89 |  |
| 98. | С300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. |  | 1 | 22.47 | 22.47 | 105.26 | 105.26 | 4.684 |
| 99. | Е65-5-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 3 705.98 | 37.06 | 27 870.09 | 278.70 | 7.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.43 |  | 496.56 |  |
|  | Раздел 9. Канализация |
| 100. | Е65-70-1 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм ус тановкой R 600 простого засора | пог.м трубы |  | 1 | 14.65 | 14.65 | 129.82 | 129.82 | 8.861 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.33 |  | 282.71 |  |
| 101. | Е65-10-1 | Очистка ливневки | 100 м |  | 0.01 | 468.28 | 4.68 | 4 286.08 | 42.86 | 9.158 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.80 |  | 98.48 |  |
| 102. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м |  | 0.01 | 899.05 | 8.99 | 9 959.58 | 99.60 | 11.079 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.42 |  | 226.72 |  |
| 103. | Е16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м |  | 0.01 | 1 199.47 | 11.99 | 17 005.51 | 170.06 | 14.183 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.31 |  | 365.07 |  |
| 104. | С530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м |  | 0.1 | 659.04 | 65.90 | 2 160.26 | 216.03 | 3.278 |
|  | Раздел 10. Электротехнические работы |
| 105. | Е67-13-1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 1 431.08 | 14.31 | 16 197.16 | 161.97 | 11.319 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.35 |  | 411.40 |  |
| 106. | Е67-15-1 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт. |  | 0.01 | 6 599.33 | 65.99 | 74 692.10 | 746.92 | 11.319 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.98 |  | 1 867.30 |  |
| 107. | С-поставщ.2 | Предохранители ПН-2 63А | шт. |  | 1 | 58.49 | 58.49 | 62.13 | 62.13 | 1.062 |
| 108. | Т.Н.В.3.6.11 | Смена плавких вставок | шт. |  | 1 | 1.28 | 1.28 | 13.50 | 13.50 | 10.547 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.06 |  | 32.27 |  |
| 109. | С545-2040 | Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А, | шт. |  | 1 |  |  | 3.95 | 3.95 |  |
| 110. | Е67-5-2 | Смена ламп люминесцентных | 100 шт. |  | 0.01 | 146.26 | 1.46 | 3 944.79 | 39.45 | 27.021 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.49 |  | 62.18 |  |
| 111. | Е67-5-1 | Смена ламп накаливания | 100 шт. |  | 0.01 | 74.71 | 0.75 | 2 045.03 | 20.45 | 27.267 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.79 |  | 32.06 |  |
| 112. | Е67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0.01 | 269.67 | 2.70 | 7 934.24 | 79.34 | 29.385 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.45 |  | 121.51 |  |
| 113. | Е67-9-2 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0.01 | 269.67 | 2.70 | 6 846.24 | 68.46 | 25.356 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.75 |  | 113.97 |  |
|  | Раздел 11. Осмотры |
| 114. | Т.Н.В.3.7.6 | Осмотр системы водопровода и горячего водоснабжения | 100 шт. |  | 0.01 | 791.81 | 7.92 | 8 961.79 | 89.62 | 11.316 |
| 115. | Ц42-01-001-1 | Ревизия вентилей, диаметр условного прохода, мм, до: 25 | шт. |  | 1 | 18.67 | 18.67 | 150.55 | 150.55 | 8.064 |
| 116. | Т.Н.В.3.7.1 | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 |  | 0.001 | 34.31 | 0.03 | 388.34 | 0.39 | 13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.92 |  |
| 117. | Т.Н.В.3.7.8 | Осмотр электросетей, арматуры на лестничных площадках | 100 площадок |  | 0.01 | 118.77 | 1.19 | 1 344.27 | 13.44 | 11.294 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.84 |  | 32.12 |  |
| 118. | Т.Н.В.3.7.2 | Осмотр деревянных конструкций крыш | 100 м3 здания |  | 0.01 | 3.17 | 0.03 | 35.85 | 0.36 | 12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.85 |  |
| 119. | Т.Н.В.3.7.2 | Осмотр деревянных перекрытий | 100 м2 жил.пл. |  | 0.01 | 32.99 | 0.33 | 373.41 | 3.73 | 11.303 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.78 |  | 8.84 |  |
|  | Раздел 12. Печные работы |
| 120. | Е60-3-2 | Большой ремонт печей: необлицованных | 10 шт. |  | 0.1 | 1 628.02 | 162.80 | 17 250.11 | 1 725.01 | 10.596 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 386.91 |  | 4 129.97 |  |
| 121. | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.01 | 2 515.06 | 25.15 | 33 271.98 | 332.72 | 13.229 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58.43 |  | 706.13 |  |
| 122. | Е61-2-7 | Прим.Ремонт штукатурки печи по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.01 | 2 515.06 | 25.15 | 33 271.98 | 332.72 | 13.229 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58.43 |  | 706.13 |  |
| 123. | Е60-7-3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50%: в 1 канал | 100 м |  | 0.01 | 6 649.89 | 66.50 | 73 271.31 | 732.71 | 11.018 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.68 |  | 1 774.06 |  |
| 124. | Е60-7-5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25%: в 1 канал | 100 м |  | 0.01 | 9 784.95 | 97.85 | 88 550.04 | 885.50 | 9.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.53 |  | 1 854.29 |  |
| 125. | Е01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.001 | 4 528.34 | 4.53 | 23 680.86 | 23.68 | 5.227 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.46 |  | 33.88 |  |
| 126. | Е60-4-6 | Малый ремонт кухонных очагов: топочного или поддувального отверстия | 100 шт. |  | 0.01 | 1 592.41 | 15.92 | 17 034.60 | 170.35 | 10.7 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.67 |  | 406.60 |  |
| 127. | Е53-16-1 | Прим.Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной( Ремонт кладки кирпичных столбиков) | м3 |  | 1 | 385.67 | 385.67 | 4 541.28 | 4 541.28 | 11.775 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 953.99 |  | 10 640.13 |  |
| 128. | Е53-16-1 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 |  | 1 | 385.67 | 385.67 | 4 541.28 | 4 541.28 | 11.775 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 953.99 |  | 10 640.13 |  |

Услуги по охране подъездов и коллективных автостоянок предприятием не оказываются.